Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę obwodnicy drogowej w ciągu DW 678 poza zwartą zabudową miejscowości Księżyno,

- Wykonanie połączeń w postaci skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę,

- Wykonanie obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy dla przejść bezkolizyjnych nad ciekami wodnymi i drogami

- Wykonanie infrastruktury dla obsługi projektowanego obiektu (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu).

Podstawowe cele stawiane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego to;

- Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum miejscowości Księżyno oraz rozdzielenie ruchu lokalnego i tranzytowego;

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku DW nr 678,

- Zwiększenie przepustowości ruchu dla odcinka DW nr 678,

- Poprawa warunków ekologicznych dla miejscowości  w szczególności dla mieszkańców mieszkających w strefie wpływów oddziaływania istniejącej DW nr 678 ,

- Zwiększenie aktywizacji gospodarczej przyległych terenów

- Dostosowanie nośności DW 678 prognozowanych obciążeń

Parametry techniczne nowo projektowanej trasy drogowej są następujące:

- Klasa drogi                                                                G

- Kategoria obciążenia ruchem                                      KR5

- Prędkość projektowa                                                  Vp= 70 km/h

- Prędkość miarodajna                                                  Vm= 90 km/h

- Szerokość pasa ruchu                                                3,50 m,

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym        2,00 %,

- Szerokość poboczy umocnionych (pasa awaryjnego)    2,00 m,

- Szerokość poboczy ziemnych                                     1,25 m,

- Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego                8,0 %,

- Nachylenie skarp wykopu i nasypu                              1:1,5,

- Obciążenie osi                                                           115 kN/oś